中创磁力抛光机简要说明：

磁力抛光清洗去毛刺设备---产品简介

磁力抛光机祢补传统抛光机不足与缺陷；打破常规，突破传统。抛光去毛刺技术改革新突破！中创磁力抛光机（抛光、清洗、去毛刺）一体机！ 磁力抛光机VS传统抛光机 中创磁力抛光机说明： 中创磁力抛光机是一种新型的抛光去毛刺机，有抛光，清洗，去除毛刺等多重功效，抛光，清洗，去毛刺一步到位，完全摆脱了以往繁复的抛光工序！中创磁力抛光机主要是工作时间快以及在处理抛光去毛刺过程中不留死角；不损坏工件！

中创磁力抛光机工作原理： 中创磁力抛光机是巧妙应用磁场力量达到超强的电磁力，传导细小的研磨不锈钢针（永久性可以反复使用），产生高速跳跃流动，调头等动作，在工件内孔、死角、夹缝表面摩擦，一次性高效达到抛光、清洗去除毛刺等精密研磨效果。

中创磁力抛光机用途： ●成品去除毛刺; ●表面锈蚀处理； ●成品表面抛光； ●打磨洗净工作； ●去除氧化薄膜（不会损害工件表面形状）

中创磁力抛光机适合行业产品： ●首饰工艺品；硬质塑料，塑胶. ●自动车床零件，CNC加工件； ●压铸、冲压零件； ●弹簧、弹片零件; ●电子、通信、医疗器械零件 ●紧固件，精密五金零件等等

中创磁力抛光机特点: ●适用于轻铁类金属,非铁类金属,硬质塑胶等精密零件 ●实现除毛刺,倒角,抛光,洗净等多重功效 ●对于不规则状零件,孔状、管状等死角,夹缝等均可抛光 ●定制时间，加工速度快捷,操作简单安全 ●可变频率调节，满足各种抛光需求 ●抛光去毛刺无死角 ●结束提醒，可提醒抛光完成，可一人操作多台 ●电压、电流、频率、时间均可监控，简洁明了，抛光过程无需人工干

磁力抛光研磨零件 ： ● 成本低，不锈钢针为半永久性磨材，消耗极低，唯一的耗材为研磨液 ●无污染，研磨液是含90%水份，故无毒性及发生火灾之虞，完全符合环保排放标准 ●不留死角，孔内外、螺纹，细小夹缝皆可研磨加工 ●效率高，平均工作一次只需5-15分钟！（根据产品材质、产品要求） ●研磨完成后，工件好处理，可用筛网，筛筒或分离机轻易将工件及不锈钢针分离

应用范例 铜制品 自动车床、锌、铝制品 锌、铝．镁．钛合金制品 紧固件、CNC加工件、不锈钢制品 冲压．压铸、车床件制品 金饰首饰工艺品制品 研磨效果 Part Before After Part Before After Part Before After Part Before After Part Before After

中创865、855系列磁力抛光机图片：

中创科技苏州有限公司

中国•苏州

地  址：苏州市吴中区甪直镇甫澄中路128号

电  话：0512-66193671

传  真：0512-66193672

手  机：13915563319 18912647123  肖先生

邮  箱：kongzhongyilaioj@163.com

网  站：http://www.szzcym.com

欢迎来电咨询，来料试磨！