精密转盘式去毛刺抛光机床

流水线方式：圆盘旋转轮回大圆盘式

收取工件模式：同一区域

圆盘流水速度：0-10转（每分钟）

外尺寸 长宽高2000X1900X1700MM

整机功率：1.3-12KW

机组数量：3组

机组机头盘大小：500MM

加工产品高度：260

加工区域大小：1500MM圆内中心400圆外

换算区域大小：700x150,600x300,500x480

真空吸附功率：2.2KWX3组

钝化头刷最大直径130MM

动力总线控制方式：通讯

力度自动记忆控制，自动进给

各机组自动高度寻找，力度定位，单独检测自动进给电脑数字控制

台湾原装丝杆，直线导轨，带机械限位，高度，力度记忆，自动实时补偿

固定方式任选：1真空 ，框架。2磁力，框架

对于超大毛边（挤压发热变形）第一组可以更换平面沙磨

对于需要抛光工件，二三组可更换麻，布，羊毛轮

对于需要抛光高光镜面工件，机组距间可加装自动进蜡装置

设备应用描述（苏州大越去毛刺机厂技术支持：13306133213肖先生）

本设备专为同一平面或者接近同一平面毛刺去除，包括严重翻边甚至变形，如软铜，铝，切锯加工翻边变形毛刺，甚至严重到比较差的等离子切割设备或者激光切割加工烧结翻边处理。

设备采用3个工作工位，或更多工位（其中1个区域的装卸工位露在外面，）连续旋转加工，如一条去毛刺零件加工流水线。设备内部可以根据零件的去毛刺位置可安装最多15个去毛刺工具，可一次性去除零件外表面的毛刺，最后还可以根据客户要求对零件进行抛光，去毛刺和抛光一次性完成，零件去毛刺时只要设定一个加工需要的时间参数来调整速度，（时间的设定在操作面板上，随时都可以在电脑上修改），必要时候，设备可以采用多个工位自动分度定位，除了手工上下料之外，其余工作都能自动完成，因采用多个工位同时加工，循环周期很短，加工效率很高。